__________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

_____________________________________________________________________________

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 54020― 2010 |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Состав, содержание, порядок и периодичности формирования отчетных форм

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2010

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1	РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «НПП Транснавигация»

2	ВНЕСЕН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 363 «Радионавигация»

3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г.                                           № 633-ст

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра, замены или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1  Область применения

2  Обозначения и сокращения

3  Общие положения

4  Состав отчетных форм, формируемых для органов управления различного уровня по видам городского пассажирского и городского электрического транспорта

5  Формы, порядок и периодичность представления отчетных данных о результатах работы городского пассажирского и городского электрического транспорта для органов управления различного уровня

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Состав, содержание, порядок и периодичность формирования отчетных форм

Global navigation satellite system.

Urban  passenger transport  dispatcher control systems.

List, content and issue periodicity of system’s reports

Дата введения –2011—07--01

1	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные навигационные системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом, создаваемые на основе применения глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации. Настоящий стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, порядку и периодичности формирования отчетных форм  автоматизированных навигационных систем диспетчерского управления городским пассажирским транспортом.

_________________________________________________________

Издание официальное

2	Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

| АТП | - автотранспортное предприятие |
| --- | --- |
| ООУД | - отдел оперативного управления движения |
| ЦДС | - центральная диспетчерская станция |

3	Общие положения

  - Отчетные данные формируются на терминалах (персональных компьютерах), подключенных к единой локальной вычислительной сети (корпоративной сети), которая обеспечивает функционирование системы по полной технологической схеме автоматизированного управления  транспортом.

  - Отчетные формы должны формироваться по результатам обработки навигационных данных, получаемых от контролируемых пассажирских транспортных средств.

  - Отчетные формы должны содержать необходимую и достаточную информацию для осуществления основных функций управления городскими пассажирскими перевозками, в том числе:

- оперативное управление работой транспорта на маршрутах в течение рабочей смены;

- учет и анализ показателей работы транспорта за смену, сутки, месяц, квартал и т.д.;

- обеспечение производственно - хозяйственной деятельности транспортного предприятия;

- формирование маршрутной сети и  расписаний работы транспорта;

- расчет плановых показателей работы транспорта по маршрутам, транспортным предприятиям и по городу в целом.

4 Состав отчетных форм, формируемых для органов управления различного уровня по видам городского пассажирского и городского электрического транспорта

- В состав основных отчетных форм входят:

- оперативные справки о состоянии процесса перевозок:

- по маршрутам;

- по парку.

- отчеты по водителям:

- подробный отчет о работе водителя;

- о выполнении рейсов - по водителям;

- ведомость исполненного движения;

- ведомость для начисления заработной платы;

- сведения о работе на маршруте;

- ведомость пробегов по водителям;

- ведомость классификации браков;

- ведомость резерва.

- отчеты по парку - по рейсам и по времени и пробегам:

- по выходам;

- сводные отчеты по маршрутам;

- сводные отчеты по парку.

- отчеты о работе транспортных средств.

- ведомость пробегов;

- ведомость пробегов по маркам;

- ведомость пробегов по маркам и маршрутам.

- отчеты о нарушении движения на маршрутах:

- прохождение контрольного пункта с нагоном;

- несвоевременное открытие движения;

- несвоевременное закрытие движения.

- отчеты о работе диспетчеров:

- по управлению движением;

- по переговорам с водителем.

- Отчетные формы за текущие сутки должны повторяться в накопительных отчетных формах за указанный период дней отчетного месяца.

- Для учета работы подвижного состава городского электрического  транспорта необходимо обеспечить возможность вывода отчетных данных по работе подвижного состава как «соло», так и «систем», в том числе:

а) необходимо  учитывать пробег каждой транспортной единицы, включенной  в «систему»;

б) в отчетных формах по работе водителей транспортных средств, необходимо учитывать их работу на «соло» или на «системе».

- Отчетные формы могут иметь отличия по составу, содержанию и виду, определяемые структурой диспетчерской службы конкретного объекта управления, принятой технологией управления, применяемыми техническими средствами и др.

5 Формы, порядок и периодичность представления отчетных данных о результатах работы городского пассажирского и городского электрического транспорта для органов управления различного уровня

- Отчетные данные могут получаться в форме видеограмм на экране монитора или в виде табуляграмм на бумажных носителях информации.

- Система должна быть ориентирована на принципы безбумажной технологии при обмене данными с пользователями системы. Механизмом реализации данной технологии является ежесуточное формирование таблиц, содержащих отчетные данные, подготовленные для передачи и непосредственной загрузки в базу данных автоматизированной системы управления контролируемого транспортного предприятия.

- Основными этапами формирования отчетных данных в системе являются:

- прием, накопление, хранение, подготовка и обработка данных;

- получение выходных данных;

- организация диалога пользователя с системой;

- сетевой обмен данными между пользователями системы и со смежными системами.

- Получение основных отчетных форм системы, представленных в таблице 1 осуществляется с указанием:

- периодичности формирования,

- наименование формы,

- краткого содержания формы,

- уровня использования (по конкретным пользователям),

- исполнителя и подразделения, использующие форму,

- основные решаемые задачи.

Т а б л и ц а  1 - Представление отчетных форм системы

| Наименование формы | Периодичность формирования | Краткое содержание формы | Пользователи | Решаемые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Органи-зация | Подразде-ление (исполни-тель) |  |
| Отчетные формы о работе водителей парка |
| Подробный отчет о работе водителя за сутки | Ежесуточно | По каждой позиции наряда: а) данные о качестве движения по рейсам в разрезе контрольных пунктов (отражается сокращенное наименование контрольных пунктов маршрута с плановым временем прохождения указанных контрольных пунктов по расписанию и фиксируется фактическое время (отметки) прохождения контрольных пунктов транспортным средством; б) итоги выполнения плана по рейсам, с указанием типа отметок взятия рейса: фактический, регулярный, плановый; в) пробег общий, линейный; г) время работы нарядное линейное; д) все проводимые диспетчером управляющие воздействия, с указанием времени и результата. | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ качества движения |
| Отчет о выполнении рейсов водителями | Ежесуточно | По каждой позиции наряда, за указанные сутки: данные о качестве выполнения рейсов: - число рейсов с отметкой о характере выполненного рейса, с указанием причины по невыполненным рейсам. - соотношение планового и фактического числа по выполненным рейсам с указанием числа (и процента) регулярных рейсов, с учетом основных типов отметок взятия рейса: плановый (не взятый рейс); фактический (рейс засчитанный системой как выполненный); регулярный (рейс засчитанный системой как выполненный и регулярный). | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ качества движения, учет выполненных рейсов по конкретным исполнителям |
| Ведомость исполненного движения | Ежесуточно | По каждой позиции наряда за сутки: - данные о выполнении плана по рейсам: плановое и фактическое число рейсов, в том числе с нарушениями; - пробеги фактические и нулевые; - начало и конец работы; - «прочие отметки» (коды) с указанием времени начала и конца событий: резерв, отстой, обед, опоздание, возврат, простой на линии, нулевой пробег. | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ выполнения запланирован-ной транспортной работы |
| Ведомость для начисления заработной платы | Ежемесячно | По каждому водителю, работавшему на линии за указанные сутки (в том числе -по часам работы каждого водителя по бригадам): - часы: всего, на маршруте, в том числе регулярных и нерегулярных; - времена (продолжительности) нулевых пробегов; подготовительно- заключительное время; - простои в парке и на маршруте; - ночные часы (с 22-00 до 6-00); часы с двойной оплатой (по | АТП | Бухгал-терия | Начисление заработной платы водителям за работу на линии |
|  |  | конкретному водителю/выходу); разрывные часы. |  |  |  |
| Сведения о работе на маршруте | Ежесуточно | Итог работы подвижной единицы на маршруте - за отчетные сутки с разбивкой по сменам: - соотношение фактически выполненных рейсов и плановых показателей (процент выполнения плана), с учетом невыполненных рейсы; По выходам маршрутов по сменам с суммированием итоговых значений (по всем сменам) маршрута: - фактическое (с отображением плана) число отметок на контрольном пункте; - число рейсов с нарушениями; - продолжительность нулевых рейсов; - время работы (по выходу), всего, в том числе часы на линии, ночные часы и резервное время; - километраж (отдельно - в работе и нулевой). | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ объемов выполненной транспортной работы, исполненного движения |
| Ведомость пробегов по водителям | Ежесуточно, ежемесячно | В разрезе гаражных номеров автобусов указываются пробеги по каждому водителю, работавшему на автобусе за отчетные сутки. | АТП | Техни-ческая служба | Учет пробегов |
| Ведомость нарушений движения | Ежесуточно | По каждому виду нарушений указываются виновники нарушений, потерянные рейсы (проведенные браки классифицируются по основным группам, внутри которых осуществляется дополнительная классификация по причинам): - сокращенное наименования контрольного пункта, к которому был отнесен брак; гаражный номер и марка подвижной единицы; информация по потерянным рейсам (число); - информация по проставленной диспетчером смены длительности брака («Браки»): | ЦДС, АТП | Анали-тик ЦДС, Служба эксплуа-тации АТП, Бухгал-терия АТП | Учет допущенных нарушений |
|  |  | продолжительностью до 1 часа и 1 час и более, с отображением времени начала и окончания события. |  |  |  |
| Ведомость резерва | Ежесуточно | За отчетные сутки, по конкретному водителю (с указанием табельного и гаражного номеров, маршрута, выхода, смены и марки автобуса): информация о нахождении в резерве, с указанием длительности резервного времени и сокращенного наименования контрольного пункта резерва. Итоговой строкой - значение продолжительности резервного времени за сутки в целом по парку и общее количество случаев резерва. | АТП | Служба эксплуа-тации | Анализ и учет (с указанием времени начала и окончания) возникнове-ния и продолжи-тельности резервов |
| Отчетные формы о работе парка |
| Рейсы. Отчет по выходам | Ежесуточно | За отчетную дату, по выходам и сменам каждого маршрута: - информация по плановому и фактическому числу выполненных рейсов (с анализом соотношений); - число (и процент) регулярных рейсов из фактически засчитанных системой. - поле для анализа «вечерних» и «ночных» рейсов. | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ качества движения, анализ регулярности взятых подвижными единицами рейсов |
| Рейсы. Сводный отчет по маршрутам | По запросу за указанный интервал дат | Аккумулирование данных по определенному (задаваемому) отчетному периоду - по каждому маршруту парка с отображением суммирующих показателей итоговой строкой по каждой отчетной дате и по всему периоду: укрупненная информация по плановому и фактическому числу выполненных рейсов и с указанием числа (и процента) регулярных рейсов из фактически засчитанных системой. | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ качества движения, анализ регулярности взятых рейсов помаршрутно |
| Рейсы. Сводный отчет по парку | По запросу за указанный интервал дат | Укрупненная форма (аккумулирование данных по задаваемому периоду) представления сводного отчета по парку - по плановому и фактическому числу выполненных рейсов, с указанием числа (и процента) регулярных рейсов из фактически засчитанных системой. Представлены только суммирующие показатели по каждой отчетной дате – по всем маршрутам парка сразу и результирующая строка - по всему запрашиваемому отчетному периоду. | ЦДС, АТП | Анали-тик ЦДС, Служба эксплуа-тации АТП | Контроль и анализ качества движения, анализ регулярности взятых рейсов в целом по парку (за период). |
| Время и пробеги. Отчет по выходам | Ежесуточно | За отчетную дату, по выходам и сменам каждого маршрута: - в формате «часы:минуты»: представлена информация для сравнения плановых и фактических показателей нарядного и линейного времени, а также времен отстоя; - информация по общим и линейным пробегам (план/факт - в км). | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ качества движения, анализ соотношений плановых и фактических времен и пробегов по каждой подвижной единице, расчет основных технико-экономичес-ких показате-лей парка. |
| Время и пробеги. Сводный отчет по маршрутам | По запросу за указанный интервал дат | Аккумулирование данных по определенному (задаваемому) отчетному периоду - по каждому маршруту парка с отображением суммирующих показателей итоговой строкой по каждой отчетной дате и по всему периоду: укрупненная информация по плановым и фактическим показателям нарядного, линейного | АТП | Служба эксплуа-тации | Контроль и анализ качества движения, анализ соотношений плановых и фактических времен и пробегов |
|  |  | времени и времен отстоя, а также общих и линейных пробегов. |  |  | помаршрутно, расчет основных технико-экономичес-ких показате-лей парка. |
| Время и пробеги. Сводный отчет по парку | По запросу за указанный интервал дат | Укрупненная форма (аккумулирование данных по задаваемому периоду) представления сводного отчета по парку - по плановым и фактическим показателям нарядного, линейного времени и времен отстоя, а также общих и линейных пробегов. Представлены только суммирующие показатели по каждой отчетной дате – по всем маршрутам парка сразу и результирующая строка - по всему запрашиваемому отчетному периоду. | ЦДС, АТП | Анали-тик ЦДС, Служба эксплуа-тации АТП | Контроль и анализ качества движения, анализ соотношений плановых и фактических времен и пробегов в целом по парку (за период), расчет основных технико-экономических показателей парка. |
| Отчетные формы о работе транспортных средств парка (ведомости пробегов) |
| Ведомость пробегов | По запросу за указанный интервал дат | Аккумулирование данных фактических (засчитанных системой) пробегов по определенному (задаваемому) отчетному периоду - по каждой подвижной единице (по гаражному номеру). Представлены суммирующие показатели пробегов по каждой отчетной дате – по всем ПЕ парка сразу и результирующая строка - по всему запрашиваемому отчетному периоду. | АТП | Техни-ческая служба | Учет фактических (засчитанных системой) пробегов по каждой подвижной единицы, расчет основных технико-экономичес-ких показате-лей парка. |
| Ведомость пробегов по маркам | По запросу за указанный интервал дат | Значения пробегов, сгруппированные по маркам подвижных единиц (ПЕ) с выборкой по гаражным номерам за | АТП | Техни-ческая служба, | Учет фактических (засчитанных системой) |
|  |  | определенный отчетный период (от отчетных суток и более). |  | Служба эксплуа-тации | пробегов по каждой подвижной единицы в разрезе каждой марки, расчет основных технико-экономических показателей парка. |
| Ведомость пробегов по маркам и маршрутам | По запросу за указанный интервал дат | Значения пробегов, сгруппированные по маршрутам (итоговые значения), с одновременной разбивкой по маркам подвижных единиц и выборкой по гаражным номерам за определенный отчетный период (от отчетных суток и более). | АТП | Техническая служба, Служба эксплуатации | Учет фактических (засчитанных системой) пробегов по каждой подвижной единицы с учетом каждой марки - в разрезе каждого маршрута, расчет основных технико-экономичес-ких показате-лей парка. |
| Отчетные формы о нарушениях движения на маршрутах парка |
| Отчет о прохождении контрольного пункта с нагоном | Ежесуточно | Информация (за отчетные сутки) о преждевременном прохождении транспортным средством конкретного контрольного пункта с указанием номера рейса, величины времени нагона, сопоставления планового и фактического времени (по реквизитам маршрута, выхода, смены, табельного и гаражного номеров). | АТП | Служба эксплуа-тации, Бухгал-терия | Фиксирова-ние и отображение информации о нарушениях перевозоч-ного процесса |
| Отчет о несвоевременном открытии движения | Ежесуточно | За отчетные сутки: - фиксируется отклонение (в мин.) фактического времени открытия движения (на конкретном начальном контрольного пункта) - от планового; - указывается информация о характере нарушения относительно системы зачета рейса и отметок. | ЦДС, АТП | Служба эксплуа-тации, Аналитик ЦДС | Фиксирова-ние и отображение информации о нарушениях перевозоч-ного процесса |
| Отчет о несвоевременном закрытии движения | Ежесуточно | За отчетные сутки: - фиксируется отклонение (в минутах) фактического времени закрытия движения (на конкретном конечном контрольном пункте) - от планового; - указывается информация о характере нарушения относительно системы зачета рейса и отметок. | ЦДС, АТП | Служба эксплуа-тации, Аналитик ЦДС | Фиксирова-ние и отображение информации о нарушениях перевозоч-ного процесса |

- Получение оперативных справок и сводок о состоянии процесса перевозок, представленных в таблице 2, осуществляется с указанием:

- периодичности формирования,

- наименование формы,

- краткого содержания формы,

- уровня использования (по конкретным пользователям),

- исполнителя и подразделения, использующие форму,

- основные решаемые задачи.

Таблица 2 - Представление оперативных справок и сводок о состоянии

процесса перевозок

| Наимено-вание формы | Периодичность формирования | Краткое содержание формы | Пользователь | Решаемые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Организация | Подразделение (исполнитель) |  |
| Оперативные справки о состоянии процесса перевозок |
| Отчет о текущем состоянии процесса перевозок по маршрутам | По запросу | Справка на определенный момент времени (дата, часы:минуты): а) плановое и фактическое число работающих на маршруте выходов, в том числе по состоянию транспортного средства: «На линии», «Обед», «Отстой в парке», «Отстой на линии» и т.д. б) информация по не работающим и забракованным выходам, со следующей классификацией причин: «Опоздание», «Простой», «Возврат», «Недовыпуск», «Переключение», «Спецподача» и указанием причины брака. | ЦДС, АТП | Диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Подробная информация о состоянии процесса перевозок на конкретную «отчетную» минуту по маршруту с расшифровкой по выходам. |
| Отчет о текущем состоянии процесса перевозок по парку | По запросу | Справка на определенный момент времени (дата, часы:минуты): а) плановое и фактическое число работающего на маршрутах парка подвижного состава с указанием числа подвижного состава особо большой вместимости, в том числе по состоянию: «На линии», «Обед», «Отстой в парке», «Отстой на линии» и т.д. б) информация по бракам на маршрутах (количество подвижного состава), со следующей | ЦДС, АТП | Старший диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Подробная информация о состоянии процесса перевозок на конкретную «отчетную» минуту в целом по парку с расшифровкой по маршрутам. |
|  |  | классификацией причин: «Опоздание», «Простой», «Возврат», «Недовыпуск», «Переключение», «Спецподача». |  |  |  |
| Сводки за сутки |
| Отчет о выпуске по часам суток | По запросу или один раз в сутки | На определенную дату, в целом по маршрутам АТП: состояние выпуска подвижного состава на линию (с учетом выпуска подвижного состава особо большой вместимости) на конкретные контрольные временные срезы: 1) на будние дни: 07:15; 8:30; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00; 24:00. 2) на выходные (праздничные) дни: 08:00; 10:00; 17:00; 19:00; 21:00; 24:00. | ЦДС, АТП | Старший диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Контроль и анализ качества движения: по выпуску подвижного состава - по часам суток, с учетом всех потерь и управляющих воздействий в системе. |
| Отчет по рейсам за сутки | По запросу или один раз в сутки | На определенную дату, в целом по маршрутам АТП: - число единиц подвижного состава за сутки: плановое, фактическое, из них особо большой вместимости; - число рейсов за сутки: плановое и фактическое по маршрутам; - число дополнительных рейсов – всего за сутки; - число невыполненных рейсов – всего за сутки; - числорейсов, невыполненных по причине брака (из общего числа); - число невыполненных рейсов, по причине недовыпуска подвижного состава (из общего числа); | ЦДС, АТП | Старший диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Контроль и анализ качества движения: по выпуску подвижного состава - по рейсам за сутки, с учетом всех потерь и управляющих воздействий в системе. |
|  |  | - число переключенных рейсов: всего, на маршруты своего парка, другого парка, трамвайно-троллейбусных предприятий, спецподачи, на маршруты метро, прочие. |  |  |  |
| Отчет по бракам | По запросу или один раз в сутки | На определенную дату, в целом по маршрутам АТП: а) фиксирование проведенных диспетчером за сутки браков (с разбивкой по основным причинам брака) по следующим категориям: опоздания; простои; возвраты. б) отражение числа машин: - вышедших с возврата на линию; - произведших замену без потерь рейсов; - направленных на переключение. | ЦДС, АТП | Старший диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Контроль и анализ качества движения: по всем бракам относительно подвижного состава (машин), с учетом всех потерь и управляющих воздействий в системе. |
| Сводка по рейсам | По запросу за указанный интервал дат | Представлена информация о всех выполненных рейсах за отчетный период – по всем маршрутам парка. Происходит сравнение плановых и фактических показателей, а также учет резерва и всех потерь рейсов по причинам (браки и переключения). | ЦДС, АТП | Старший диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Контроль и анализ качества движения в разрезе выполненных рейсов |
| Отчетные формы по выпуску подвижного состава парка |
| Выпуск на указанный момент времени | По запросу на заданные моменты времени | Сводка выпуска подвижного состава по колоннам на указанный момент времени за конкретную отчетную дату: план, состояние на линии и отклонения в общем количестве с | АТП | Служба эксплуатации | Контроль и анализ качества организации работы подвижного состава (по выпуску) - на уровне парка |
|  |  | расшифровкой выпуска по маркам подвижного состава. |  |  |  |
| Выпуск по маршрутам | Ежесуточно | Итоговая форма с разбивкой по контрольным значениям времени (с учетом разбивки структуры формы для буднего и выходного дня). Вся информация суммируется по суткам (план/факт). Одновременно представлена информация по соотношению планового и фактического количества рейсов в целом за отчетные сутки. Все данные выпуска разбиты по маршрутам. По всем позициям информация суммируется итоговой строкой. | ЦДС, АТП | Старший диспетчер ЦДС, Служба эксплуатации АТП | Контроль и анализ качества организации работы подвижного состава (по выпуску) - на уровне парка |
| Выпуск по маршрутам и маркам | Ежесуточно | Информация о выпуске за отчетные сутки разбита по маркам подвижного состава – по всем маршрутам парка. Итоговые значения суммируются по каждой марке итоговой строкой. | АТП | Служба эксплуатации | Контроль и анализ качества организации работы подвижного состава (по выпуску) - на уровне парка |

- Получение отчетных данных о работе диспетчеров системы представлены в таблице 3

Таблица 3 - Представление отчетных форм о работе диспетчеров

| Наимено-вание формы | Периодич-ность формиро-вания | Краткое содержание формы | Уровень использования (пользователь) | Исполнитель, подразделение | Решаемые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетные формы о работе диспетчеров системы |
| Отчет по управле-нию движени-ем | По запросу на заданные сутки | Фиксируется следующая информация: - момент (по времени) проведения диспетчером управляющего воздействия по конкретному водителю (по реквизитам - маршрут, выход, смена, гаражный и табельный номера); - структура управляющего воздействия: наименование, начало и конец (по времени); - результат (значения отклонений от расписания, новые гаражный и табельный номера и т.д.); - имя исполнителя (диспетчера) в системе (в соответствии с принятым уровнем аутентификации). | ЦДС | Старший диспетчер ЦДС, Аналитик ЦДС | Анализ оперативной работы диспетчера за определенный отчетный период: представление всех проводимых диспетчером управляющих воздействий, с указанием времени осуществления управляющего воздействия и результата. |
| Отчет по перегово-рам с водителя-ми | По запросу на заданные сутки | Отображения всех переговоров диспетчеров с водителями транспортных средств с указанием: - времени сеанса связи; - реквизитов водителя (маршрут, выход, смена, гаражный и табельный номера); - инициатора сеанса связи (водитель/диспетчер); - категории сеанса связи (тема разговора, в соответствии с принятым в системе перечнем тем). | ЦДС | Старший диспетчер ЦДС, Аналитик ЦДС, Администра-тор ЦДС | Анализ оперативной работы диспетчера в разрезе переговоров в системе за определенный отчетный период. Учет тематической составляющей сеансов связи. |

УДК 656.13:004            ОКС 35.240.60

Ключевые слова: диспетчерское управление, центральная диспетчерская служба, пассажирские перевозки, городской пассажирский транспорт, глобальная навигационная спутниковая система

| Руководитель организации-разработчика Генеральный директор «НПП Транснавигация», доктор технических наук, профессор |  | В.М. Власов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора «НПП Транснавигация» по проектированию |  | В.Н. Богумил |
| Исполнители: |  |  |
| Технический директор «НПП Транснавигация» |  | В.И. Финько |
| С.н.с. НПП «Транснавигация» к.т.н., доц. |  | Д.Б. Ефименко |