| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| --- |
|  | Национальный стандарт Российской Федерации | ГОСТ Р 54024― 2010 |
| Глобальная навигационная спутниковая система Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования Издание официальное |
| Москва Стандартинформ 2010 |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1  РАЗРАБОТАН   ОАО  «Российская корпорация  ракетно - космичес-кого  приборостроения и информационных систем»

2  ВНЕСЕН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 363 «Радионавигация»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                        30 ноября 2010 г. №  638-ст

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………

2 Нормативные ссылки …………………………………………………...

3 Термины и определения ……………………………………………….

4 Обозначения и сокращения …………………………………………….

5 Основные положения …………………………………………………..

6 Назначение бортового навигационно-связного оборудования……….

7 Состав бортового навигационно-связного оборудования ……………

8 Характеристики бортового навигационно-связного оборудования …

Национальный стандарт РоссийскоЙ ФедерациИ

Глобальная навигационная спутниковая система Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования Global navigation satellite system. Urban passenger transport dispatcher control systems. Functions, structure and characteristics of board navigation and communication equipment

Дата введения ‫– 2011 – 12 – 01

1 Область применения

## Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные навигационные  системы  диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом, создаваемые на основе применения глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) и устанавливает требования к составу и характеристикам бортового навигационно-связного оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, осуществляющие городские и пригородные пассажирские перевозки

## __________________________________________________________________

### Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ Р 52051–2003 Механические средства и прицепы. Классификация и определения.

ГОСТ Р 52230–2004 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52456–2005 Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник индивидуальный для автомобильного транспорта. Технические требования.

ГОСТ Р 52928–2008 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52928 и                        ГОСТ Р 22.0.05, а также следующие термины с соответствующими определениями:

## 3.1 абонентский телематический терминал: Аппаратно-программное устройство, устанавливаемое на контролируемые транспортные средства для определения их текущего местоположения и параметров движения, обмена данными с дополнительным бортовым оборудованием, взаимодействия с телематическим сервером в части передачи мониторинговой и обмена технологической информацией.

## 3.2 безопасность перевозки: Состояние, при котором отсутствует

## недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений.

## 3.3 бортовое навигационно-связное оборудование: Элемент системы диспетчерского управления, устанавливаемый на контролируемые транспортные средства и  состоящий из абонентского телематического терминала и дополнительного бортового оборудования.

### Примечание – Состав дополнительного бортового оборудования определяется в зависимости от целевых задач контролируемого транспортного средства.

## 3.4 глобальная навигационная спутниковая система: по ГОСТ Р 52928.

## 3.5 диспетчерский пункт: Элемент системы диспетчерского управления,    реализующий функции планирования, контроля и оперативного управления транспортными средствами транспортного предприятия.

## 3.6 диспетчерский центр: Элемент системы диспетчерского управления, реализующий функции контроля и координации деятельности транспортного комплекса субъекта РФ или муниципального образования.

### Примечание – Диспетчерский центр может выполнять функции диспетчерского пункта

## 3.7 диспетчерское управление: Централизованный контроль и управление производственными и технологическими процессами посредством программно-технических комплексов с использованием средств  связи.

## 3.8 дорожно-транспортное происшествие: по ГОСТ Р 22.0.05).

## 3.9 мониторинг перевозок: −по ГОСТ Р 52928.

## 3.10 мониторинговая информация: Совокупность навигационной и телеметрической информации, привязанной к шкале времени, передаваемой от бортового навигационно-связного оборудования в диспетчерские пункты и центры.

## 3.11 информационный контент: Совокупность буквенно-цифровой, графической, видео и аудиоинформации о работе наземного городского и пригородного пассажирского транспорта, формируемая и управляемая подсистемой информирования пассажиров и содержащая сведения:

о маршрутах регулярных пассажирских перевозок;

об остановочных пунктах маршрута регулярных пассажирских перевозок,

о расписаниях регулярных пассажирских перевозок;

об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных пассажирских перевозок;

другая информация, связанная с осуществлением регулярных пассажирских перевозок;

о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций в транспортно-дорожном движении на маршрутах, а также рекомендуемых действиях при их возникновении;

дополнительная информация, в том числе рекламного характера.

## 3.12 навигационная информация: Совокупность данных о географических координатах, скорости и направлении движения контролируемого объекта.

## 3.13 телематический сервер (телематическая платформа): Элемент системы диспетчерского управления, предназначенный для сбора, обработки, хранения и маршрутизации мониторинговой информации от абонентских телематических терминалов в диспетчерские пункты и центры, а также обмена технологической информацией между диспетчерскими центрами (пунктами) и абонентскими телематическими терминалами.

## 3.14 телеметрическая информация: Совокупность данных о состоянии контролируемого объекта и пройденном пути, передаваемая от бортового навигационно-связного оборудования в диспетчерские пункты и центры.

### Примечание – Состав данных о состоянии объекта определяется в зависимости от целевых задач контролируемого транспортного средства, числа и способа подключения контрольных датчиков.

## 3.15 технологическая информация: Совокупность данных и управляющих команд, циркулирующая между бортовым навигационно-связным оборудованием и диспетчерскими пунктами (центрами).

### Примечание – состав технологической информации определяется применяемой технологией диспетчерского управления транспортным средством.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

## БНСО − бортовое навигационно-связное оборудование;

## ГЛОНАСС − глобальная навигационная спутниковая система Российской

## Федерации;

## ГПТ− городской пассажирский транспорт;

## УКВ− ультракороткие волны;

## GPS− глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки;

## GPRS − пакетная радиосвязь общего пользования.

# Основные положения

## 5.1 Бортовое навигационно-связное оборудование является составной частью системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом и устанавливается на транспортные средства городского пассажирского транспорта.

## 5.2 Бортовое навигационно-связное оборудование должно включать в свой состав абонентский телематический терминал и дополнительное бортовое оборудование, состав которого определяется в зависимости от целевых (технологических и информационных) задач контролируемого транспортного средства.

## 5.3 Абонентский телематический терминал в составе БНСО должен обеспечивать определение текущего местоположения транспортного средства ГПТ и параметров их движения, обмен данными с дополнительным бортовым оборудованием, взаимодействие с телематическим сервером в части передачи мониторинговой и обмена технологической информацией.

6 Назначение бортового навигационно-связного оборудования

## 6.1 Бортовое навигационно-связное оборудование должно обеспечивать решение следующих технологических задач на борту контролируемого транспортного средства с использованием современных технологий спутниковой навигации и связи.

### 6.1.1 Контроль соблюдения маршрута движения (определение местоположения транспортного средства).

### 6.1.2 Контроль расхода топлива.

### 6.1.3 Обеспечение голосовой связи «диспетчер-водитель».

### 6.1.4 Контроль состояния транспортного средства  путем сбора телеметрической информации через подключение бортовых датчиков состояния узлов и агрегатов к аналоговым, дискретным или цифровым входам абонентского телематического терминала.

### 6.1.5 Оперативная сигнализация о возникновении нештатных и аварийных ситуаций (передача сигнала бедствия водителем в диспетчерский пункт (центр) системы диспетчерского управления нажатием тревожной кнопки).

### 6.1.6 Передача навигационной и телеметрической информации в диспетчерский пункт (центр) с заданной периодичностью.

### 6.1.7 Запись мониторинговой информации в энергонезависимую память прибора («черный ящик») при потере связи с диспетчерским пунктом (центром) и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи.

### 6.1.8 Передача управляющих воздействий на исполнительные устройства, установленные на транспортные средства  ГПТ.

### 6.1.9 Подсчет пройденного расстояния (виртуальный одометр) по данным спутниковой навигации.

## 6.2 Бортовое навигационно-связное оборудование может дополнительно обеспечивать решение следующих технологических задач на борту контролируемого транспортного средства с использованием современных технологий.

### 6.2.1 Управление приемом, накоплением и передачей видеоизображений с внутрисалонных видеокамер (в режиме фотографий и/или в реальном времени).

### 6.2.2 Управление приемом, накоплением и передачей звука с внутрисалонных микрофонов.

### 6.2.3 Возможность подключения подсистемы контроля пассажиропотока (сбор, накопление и передача данных от бортового комплекса аппаратуры подсчета входящих/выходящих пассажиров, прием технологической информации).

### 6.2.4 Возможность подключения подсистемы контроля оплаты проезда (обмен навигационной информацией и данными об оплате с аппаратно-программными средствами подсистемы контроля оплаты проезда).

## 6.3 Бортовое навигационно-связное оборудование должно обеспечивать решение следующих информационных задач на борту контролируемого транспортного средства с использованием современных технологий спутниковой навигации и связи.

### 6.3.1 Обмен данными и текстовыми сообщениями между водителем и диспетчером системы диспетчерского управления ГПТ с отображением на дисплее водителя.

### 6.3.2 Автоматический вывод принятых текстовых сообщений на дисплей водителя.

### 6.3.3 Информирование пассажиров о текущем местоположении транспортного средства.

### 6.3.4 Информирование пассажиров о стоимости проезда, правилах проезда и провоза багажа.

## 6.4 Бортовое навигационно-связное оборудование может дополнительно обеспечивать решение следующих информационных задач на борту контролируемого транспортного средства с использованием современных технологий спутниковой навигации и связи.

### 6.4.1 Автоматическое объявление остановок в салоне транспортного средства по данным спутниковой навигации без участия водителя и автоматическое управление отображением информации на указателях маршрута следования (переднем, боковом, заднем)  ТС.

### 6.4.2 Автоматическое управление отображением информации на бортовом внутрисалонном электронном табло («бегущая строка»).

### 6.4.3 Доведение до сведения пассажиров всех изменений, касающихся маршрутов движения и связанных с прекращением движения или изменением схемы движение городского пассажирского транспорта.

### 6.4.4 Показ релевантной рекламы с использованием данных спутниковой навигации.

### 6.4.5 Автоматизированное проведение аудио- и видеоэкскурсии с использованием данных спутниковой навигации.

# Состав бортового навигационно-связного оборудования

## 7.1 Состав бортового навигационно-связного оборудования определяется видом перевозок пассажиров, которые осуществляются городским пассажирским транспортом, и составом технологических и информационных задач, которые должны быть решены на борту транспортного средства.

## 7.2 Могут быть выделены отдельные комплекты БНСО для следующих видов перевозок пассажиров: пригородные, городские,  экскурсионные/туристические, школьников.

## 7.3 БНСО должно включать в свой состав следующие подсистемы:

навигационную;

связи;

ввода/вывода информации;

контроля состояния транспортного средства;

обеспечения безопасности и безаварийности перевозок;

взаимодействия с подсистемой информирования пассажиров;

взаимодействия с подсистемой мониторинга пассажиропотока;

взаимодействия с подсистемой оплаты проезда.

## 7.4  В минимальный состав БНСО должны входить следующие элементы:

абонентский телематический терминал;

микрофон для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель»;

громкоговоритель для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель»;

дисплей водителя;

антенна ГЛОНАСС/GPS;

антенна GSM/GPRS;

тревожная кнопка для передачи «Сигнала бедствия».

## 7.5  В расширенный состав может входить бортовой контроллер, который должен обеспечивать вычислительные мощности для подключаемых подсистем, а также обеспечивать централизованное управление и координацию работы элементов БНСО.

## 7.6 Подсистемы БНСО для транспортных средств, обеспечивающих городские и пригородные перевозки, должны быть реализованы следующим образом.

### 7.6.1 Навигационная подсистема должна реализовываться спутниковым навигационным приемником систем ГЛОНАСС/ GPS с антенной, встроенной в корпус терминала или выносной.

### 7.6.2 Подсистема связи должна обеспечивать передачу и прием мониторинговой и технологической информации по каналам передачи данных GSM и/или УКВ, с антенной, встроенной в корпус терминала или выносной.

### 7.6.3 Подсистема ввода/вывода информации должна содержать следующие элементы:

микрофон для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель»;

громкоговоритель для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель» (встроенный в корпус терминала или отдельное устройство);

дисплей водителя (встроенный в корпус терминала или отдельное устройство);

тревожная кнопка для передачи «Сигнала бедствия» (встроенная в корпус терминала или отдельно с возможностью потайной установки);

### Подсистема контроля состояния транспортного средства ГПТ должна содержать следующие элементы:

датчик включения зажигания;

датчик уровня топлива (опционально);

адаптер для подключения к CAN-шине транспортного средства (опционально);

датчик температуры охлаждающей жидкости (опционально);

датчик напряжения бортовой сети (опционально);

датчик открытия/закрытия дверей (опционально).

### Подсистема обеспечения безопасности и безаварийности перевозок может содержать следующие элементы:

модуль мониторинга внутрисалонного состояния среды (датчик температуры и датчик задымления);

энергонезависимая память («черный ящик») для хранения мониторинговой информации при потере связи с диспетчерским пунктом (центром);

внутрисалонная видеокамера;

блок управления работой бортовых видеокамер;

внутрисалонные микрофоны;

блок управления работой бортовых микрофонов;

энергонезависимая память для хранения данных видеонаблюдения и звукозаписи.

### 7.6.6 Подсистема взаимодействия с подсистемой информирования пассажиров (при ее установке на ТС) может содержать следующие элементы:

модуль управления указателями маршрута следования и электронными табло;

указатель маршрута следования (передний, боковой, задний);

цифровой автоматический голосовой информатор;

внутрисалонные информационные электронные табло.

### 7.6.7 Подсистема взаимодействия с подсистемой мониторинга пассажиропотока должна содержать модуль сопряжения с подсистемой мониторинга пассажиропотока.

### 7.6.8 Подсистема взаимодействия с подсистемой оплаты проезда должна содержать модуль сопряжения с подсистемой оплаты.

## 7.7 Подсистемы бортового навигационно-связного оборудования для транспортных средств, обеспечивающих туристические (экскурсионные) перевозки, должны быть реализованы следующим образом.

### 7.7.1 Навигационная подсистема должна реализовываться спутниковым навигационным приемником систем ГЛОНАСС/ GPS с антенной, встроенной в корпус терминала или выносной.

### 7.7.2 Подсистема связи должна обеспечивать передачу и прием мониторинговой и технологической информации по каналу передачи данных GSM с использованием технологии GPRS.

### 7.7.3 Подсистема ввода/вывода информации должна содержать следующие элементы:

микрофон для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель»;

громкоговоритель для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель» (встроенный в корпус терминала или отдельное устройство);

дисплей водителя, обеспечивающий возможность взаимодействия с навигационным программным обеспечением и электронными картами (встроенный в корпус терминала или отдельное устройство) (опционально);

тревожная кнопка для передачи «Сигнала бедствия» (встроенная в корпус терминала или отдельно с возможностью потайной установки).

### 7.7.4 Подсистема контроля состояния транспортного средства  должна содержать следующие    элементы:

датчик включения зажигания;

датчик уровня топлива (опционально);

адаптер для подключения к CAN-шине транспортного средства (опционально);

датчик температуры охлаждающей жидкости (опционально);

датчик напряжения бортовой сети (опционально);

датчик открытия/закрытия дверей (опционально).

### 7.7.5 Подсистема обеспечения безопасности и безаварийности перевозок может содержать следующие элементы:

модуль мониторинга внутрисалонного состояния среды (датчик температуры и датчик задымления);

энергонезависимая память («черный ящик») для хранения мониторинговой информации при потере канала передачи данных;

внутрисалонная видеокамера;

блок управления работой бортовых видеокамер;

внутрисалонный микрофон;

блок управления работой бортовых микрофонов;

энергонезависимая память для хранения данных видеонаблюдения и звукозаписи;

модуль сопряжения с электронным тахографом.

## 7.8 Подсистемы бортового навигационно-связного оборудования для транспортных средств, обеспечивающих перевозку школьников, должны быть реализованы следующим образом.

### 7.8.1 Навигационная подсистема должна реализовываться спутниковым навигационным приемником систем ГЛОНАСС/ GPS с антенной, встроенной в корпус терминала или выносной.

### 7.8.2 Подсистема связи должна обеспечивать передачу и прием мониторинговой и технологической информации по каналу передачи данных GSM с использованием технологии GPRS.

### 7.8.3 Подсистема ввода/вывода информации должна содержать следующие элементы:

микрофон для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель»;

громкоговоритель для обеспечения голосовой связи «диспетчер-водитель» (встроенный в корпус терминала или отдельное устройство);

дисплей водителя, обеспечивающий возможность взаимодействия с навигационным программным обеспечением и электронными картами (встроенный в корпус терминала или отдельное устройство);

тревожная кнопка для передачи «Сигнала бедствия» (встроенная в корпус терминала или отдельно с возможностью потайной установки).

### 7.8.4 Подсистема контроля состояния транспортного средства  должна содержать следующие элементы:

датчик включения зажигания;

датчик уровня топлива (опционально);

адаптер для подключения к CAN-шине транспортного средства (опционально);

датчик температуры охлаждающей жидкости (опционально);

датчик напряжения бортовой сети (опционально);

датчик открытия/закрытия дверей (опционально).

### Подсистема обеспечения безопасности и безаварийности перевозок может содержать следующие элементы:

модуль мониторинга внутрисалонного состояния среды (датчик температуры и датчик задымления);

энергонезависимая память («черный ящик») для хранения мониторинговой информации при потере связи с диспетчерским пунктом (центром);

внутрисалонные видеокамеры;

блок управления работой бортовых видеокамер;

внутрисалонные микрофоны;

блок управления работой бортовых микрофонов;

энергонезависимая память для хранения данных видеонаблюдения и звукозаписи;

модуль сопряжения с электронным тахографом.

8 Характеристики бортового навигационно-связного оборудования

## 8.1  Общие технические характеристики абонентского телематического терминала из состава бортового навигационно-связного оборудования должны иметь следующие параметры.

### 8.1.1 Энергонезависимая память с объемом основной части – не менее                4 Мб.

### 8.1.2 Аналоговые входы.

Число входов – не менее четырех.

Дискретизация – 10 битов.

Уровни напряжений – 5 В, 40 В.

### 8.1.3 Дискретные входы – не менее четырех.

### 8.1.4 Цифровые входы для подключения к бортовым узлам и агрегатам, к внешним компонентам бортового телематического комплекса (электронные табло, видеокамеры, валидаторы, датчик топлива, датчики задымления, температуры в салоне) – интерфейсы шины CAN (опционально), RS-485, RS-232.

### 8.1.5 Питание абонентского телематического терминала должно осуществляться от бортовой сети транспортного средства  ГПТ. Номинальное напряжение питания 12В  или 24В по ГОСТ Р 52230. При этом должна обеспечиваться защита от скачков напряжения в бортовой сети, а также защита от переполюсовки.

## 8.2    Характеристики спутникового навигационного приемника.

### 8.2.1 Требования к навигационному приемнику для автомобильного транспорта установлены в ГОСТ Р 52456, однако для решения специфических задач городских пассажирских перевозок они должны быть ужесточены.

### 8.2.2 Спутниковый навигационный приемник должен быть двухсистемным и работать по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

### 8.2.3 Спутниковый навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS должен иметь не менее 24 каналов, каждый из которых может работать как по системе ГЛОНАСС, так и по системе GPS с активной антенной, точность определения местоположения – не хуже 10 метров.

### 8.2.4Формируемые данные местоположение (долгота, широта, высота), вектор скорости, время и дата UTC.

### 8.2.5 Пользовательский интерфейс: последовательный порт.

### 8.2.6 Протокол обмена IEC 61162 (NMEA-0183).

### 8.2.7 Время первого определения навигационных параметров не более:

«горячий» старт –5с;

«теплый» старт – 35с;

«холодный» старт – 40с.

### 8.2.8 Время восстановления слежения за сигналами рабочего созвездия навигационных космических аппаратов после потери слежения при времени потери, не более:

до 120с  – 5с;

до 10 мин − 10с.

### 8.2.9 Темп определения навигационных параметров− 1 Гц.

### 8.2.10 Погрешность определения географических координат с вероятностью 0,95, не более:

по системе ГЛОНАСС− 10м;

по системе GPS− 10м;

по системе ГЛОНАСС /GPS− 10.

## 8.3    Подключение внешних устройств.

### 8.3.1 Должно обеспечиваться подключение следующих внешних устройств:

цифровые внутрисалонные видеокамеры (от одной до четырех);

датчик уровня топлива;

датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;

датчик напряжения бортовой сети ТС;

датчик открытия/закрытия дверей ТС;

датчик температуры в салоне ТС;

датчик задымления в салоне ТС;

подключение к CAN-шине транспортного средства через адаптер.

### 8.3.2 Должно дополнительно обеспечиваться подключение для взаимодействия:

с подсистемой информирования пассажиров;

с подсистемой контроля пассажиропотока;

с подсистемой оплаты проезда.

## 8.4   Характеристики модуля мобильной связи.

### 8.4.1 Модуль должен работать в двух диапазонах GSM с поддержкой пакетной передачи данных GPRS и обеспечивать процедуру передачи управления при переходе из одного диапазона в другой.

### 8.4.2 Мощность передатчика GSM:

GSM 900 – класс 4, 2 Вт (33 дБм);

GSM 1800 – класс 1, 1 Вт (30 дБм).

### 8.4.3 Рабочие диапазоны частот GSM:

приемника - 935-960 МГц (GSM-900) и 1805-1880 МГц (GSM-1800);

передатчика - 890-915 МГц (GSM-900) и 1710-1785 МГц (GSM-1800).

### 8.4.4 Технические характеристики GPRS блока, передача данных: GPRS, класс 3, SMS.

### 8.4.5 Для обеспечения передачи и приема мониторинговой и технологической информации по каналу УКВ должен использоваться модуль радиомодема, который обеспечивает сопряжение БНСО с радиостанцией, установленной на транспортном средстве.

## 8.5   Технические характеристики дисплея водителя.

### 8.5.1 Тип индикатора: текстовый или графический с подсветкой, размер матрицы экрана не менее 240х128 пикселей. Допускается сенсорного интерактивного исполнения.

### 8.5.2 Вид отображаемой информации; текстовый, не менее четырёх строк по 20 символов в строке, размер символа не менее 8х5мм.

### 8.5.3 Общее число кнопок на дисплее (функциональных и тревожных) – не более 6, включая виртуальные – в случае использования сенсорного индикатора.

### 8.5.4 Дополнительные требования к техническим характеристикам дисплея для транспортных средств, выполняющим туристические и экскурсионные поездки:

тип индикатора:

- графический цветной дисплей или

- сенсорный интерактивный.

### виды отображаемой информации:

текстовый, не менее 4 строк по 20 символов в строке, размер символа не менее 8х5мм;

графический, матрица экрана: размер по диагонали не менее 5", с разрешением не менее 480х320 пикселей;

\

| УДК 656.13:004 | ОКС 35.240.60 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: глобальная навигационная спутниковая система, городской пассажирский транспорт, бортовое навигационно-связное оборудование, назначение, состав, характеристики |

| Руководитель разработки: Начальник многофункционального навигационно-информационного центра ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» | В.Ю. Чистяков |
| --- | --- |
| Исполнители: |
| Заместитель начальника отдела | Э.К. Еникеев |
| Начальник группы инженеров-исследователей | А.Б. Ушаков |
| Ведущий инженер-исследователь | А.В. Гришин |

# Text boxes

II