Национальный стандарт РоссиЙскоЙ ФедерациИ

Глобальная навигационная спутниковая система Системы диспетчерского управления городским НАЗЕМНЫМ пассажирским ТРАНСПОРТОМ Назначение, состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров Global navigation satellite system Urban passenger transport dispatcher control systems Functions, structure and tasks to be solved of passengers informing subsystem

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения…………………………………………………….

2 Нормативные ссылки……………………………………………………...              3 Термины и определения……………………………………………………                       4 Назначение подсистемы  информирования пассажиров…………………                         5 Состав подсистемы информирования пассажиров……………………….                                6 Характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров

Национальный стандарт РоссиЙскоЙ ФедерациИ

Глобальная навигационная спутниковая система Системы диспетчерского управления городским НАЗЕМНЫМ пассажирским ТРАНСПОРТОМ Назначение, состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров Global navigation satellite system Urban passenger transport dispatcher control systems Functions, structure and tasks to be solved of passengers informing subsystem

Дата утверждения―2011―12―01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы диспетчерского управления городским  наземным пассажирским транспортом, создаваемые на основе применения глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) и устанавливает общие требования к назначению, составу и характеристикам решаемых задач подсистемы информирования пассажиров в системах диспетчерского управления наземным городским и пригородным пассажирским транспортом.

2 Нормативные ссылки

## В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

## ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения

Издание официальное

## ГОСТ 278330-88 Средства отображения информации. Термины и определения.

## ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

## Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

## В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ Р 51006, ГОСТ 278330, ГОСТ 34.003, а также следующие термины с соответствующими определениями:

## 3.1 подсистема информирования пассажиров: Автоматизированная система, представляющая собой совокупность программно-технических комплексов, обеспечивающих предоставление информационного контента пассажирам и другим потребителям транспортных услуг.

## 3.2 информационный контент: Совокупность буквенно-цифровой, графической, видео и аудиоинформации о работе наземного городского и пригородного пассажирского транспорта, формируемая и управляемая подсистемой информирования пассажиров и содержащая сведения:

о маршрутах регулярных пассажирских перевозок,

об остановочных пунктах маршрута регулярных пассажирских перевозок,

о расписаниях регулярных пассажирских перевозок,

об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных пассажирских перевозок,

другая информация, связанная с осуществлением регулярных пассажирских перевозок,

о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций в транспортно-дорожном движении на маршрутах, а также рекомендуемых действиях при их возникновении,

дополнительная информация, в том числе рекламного характера.

## 3.3 центр контроля и управления: Программно-технический комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, формирование, управление, рассылку и доставку информационного контента в компоненты подсистемы информирования пассажиров, а также дистанционное управление электронными средствами отображения информации коллективного пользования.

## 3.4 подсистема информирования на остановочном пункте: Программно-технический комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предоставление информационного контента электронными средствами отображения информации коллективного пользования, установленными на остановочном пункте общественного транспорта.

## 3.5 подсистема информирования на транспортном средстве: Программно-технический комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предоставление информационного контента электронными средствами отображения информации коллективного пользования, установленными на борту пассажирского транспортного средства.

## 3.6 подсистема интернет-информирования: Программный комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предоставление информационного контента в глобальной информационной сети Интернет.

## 3.7 подсистема мобильного информирования: Программный комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предоставление информационного контента мобильными устройствами связи (сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами и устройствами, приравненные к ним).

## 3.8 подсистема информирования на информационном терминале: Программный комплекс,  обеспечивающий прием, хранение и предоставление информационного контента на информационных видеодисплейных терминалах (информационных киосках, платежных терминалах и устройствах, приравненных к ним).

# 4 Назначение подсистемы информирования пассажиров

## 4.1 Назначением подсистемы информирования пассажиров является обеспечение в непрерывном круглосуточном режиме пассажиров и других потребителей транспортных услуг достоверной информацией о работе наземного городского и пригородного пассажирского транспорта, оперативное информирование о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций в транспортно-дорожном движении на маршрутах, а также рекомендуемых действиях при их возникновении.

# 5 Состав подсистемы информирования пассажиров

## 5.1 Состав подсистемы информирования пассажиров включает Центр контроля и управления, а также следующие компоненты и их комбинации:

подсистема информирования на остановочном пункте,

подсистема информирования на транспортном средстве,

подсистема интернет-информирования,

подсистема мобильного информирования,

подсистема информирования на информационном терминале.

5.1.1 Состав полнофункциональной подсистемы информирования пассажиров включает Центр контроля и управления и все перечисленные компоненты.

5.2. Центр контроля и управления подсистемы информирования пассажиров является органом управления.

5.3 Подсистемы, перечисленные в 5.1, являются объектами управления, в состав которых входят:

аппаратно-программные средства отображения информации коллективного пользования, установленные на остановках (информационные табло и информационные видеотерминальные дисплеи остановочных пунктов),

аппаратно-программные средства отображения информации коллективного пользования, установленные на борту наземного пассажирского транспорта (наружные и внутрисалонные табло, речевые автоинформаторы, дисплеи или табло водителя),

программные средства подсистемы мобильного и интернет-информирования (прикладное программное обеспечение, загружаемое в мобильные устройства связи, интернет-сервисы, интернет-порталы),

программные средства информационных терминалов,

аппаратно-программные средства информирования на уровне центральных диспетчерских служб муниципальных образований (включая удаленные терминалы специалистов Транспортных управлений городских администраций),

аппаратно-программные средства информирования на уровне центральных диспетчерских служб субъектов Российской Федерации (включая удаленные терминалы специалистов Министерств транспорта субъектов РФ).

# 6 Характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров

## 6.1 По своим характеристикам решаемые подсистемой информирования пассажиров задачи подразделяются в зависимости от особенностей информационного контента, передаваемого в  компоненты, перечисленные в 5.1.

## 6.2 Задачи подсистемы информирования на остановочном пункте:

предоставление на остановочном пункте информационно-справочных данных о работе пассажирского транспорта,

информирование о времени прибытия на остановочный пункт ближайшего транспортного средства каждого вида транспорта, останавливающегося на остановочном пункте,

идентификация остановочного пункта в системе диспетчерского управления пассажирским транспортом по данным спутниковой навигации,

информирование об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных перевозок пассажиров и багажа,

информирование о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.

## 6.3 Задачи подсистемы информирования на транспортном средстве:

предоставление на борту наземного пассажирского транспорта информационно-справочных данных о работе пассажирского транспорта,

визуальное предоставление достоверной информации на наружных и внутрисалонных электронных информационных табло, управление ими,

отображение номера и названия маршрута на переднем и боковом табло, номера маршрута на заднем табло, а также изменение этих данных дистанционно из Центра контроля и управления или вручную водителем,

отображение на внутрисалонном информационном табло текста с названием остановки синхронно с голосовым воспроизведением соответствующего названия остановки цифровым речевым автоинформатором,

при наличии на транспортном средстве установленного и подключенного оборудования спутниковой навигации автоматическая привязка местоположения транспортного средства при движении по маршруту к трассе,

объявление остановок и воспроизведение других сообщений (о крупных пересадочных узлах, альтернативных маршрутах и режимах движения на них) с привязкой к месту и времени проезда транспортным средством соответствующих объектов,

отображение на внутрисалонном информационном табло текстов дополнительной информации с привязкой к месту и времени проезда транспортным средством соответствующих объектов,

формирование и загрузка в память бортового оборудования транспортного средства таблиц данных и голосовых сообщений для воспроизведения в салоне,

предоставление водителю выбора голосового сообщения для воспроизведения в салоне транспортного средства из набора сообщений, хранящихся в памяти бортового оборудования транспортного средства,

информирование об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных перевозок пассажиров и багажа,

информирование о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.

## 6.4 Задачи подсистемы интернет-информирования:

предоставление пользователям сети Интернет информационно-справочных данных о работе пассажирского транспорта,

предоставление информации о текущем местоположении транспортного средства на маршруте с указанием времени, оставшегося до прибытия на выбранную остановку,

предоставление возможности прокладки оптимальных маршрутов с учетом пересадок и видов общественного транспорта,

информирование об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных перевозок пассажиров и багажа,

информирование о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций,

обеспечение возможности передачи материалов информационного характера специализированным информационным и коммерческим службам (контакт-центры,  информационные агентства, специальные Web-сервисы и интернет-порталы).

## 6.5 Задачи подсистемы мобильного информирования:

предоставление пользователям мобильных устройств связи информации:

о действующих маршрутах движения наземного пассажирского транспорта;

об остановках на маршруте;

о текущем местоположении транспортного средства на маршруте с указанием времени, оставшегося до прибытия на выбранную остановку.

## 6.6 Задачи подсистемы информирования на информационном терминале:

предоставление населению информационно-справочных данных о работе наземного пассажирского транспорта,

информирование населения об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных перевозок пассажиров и багажа,

размещение на информационных терминалах материалов информационного характера в графическом и текстовом виде произвольной формы, включая дополнительную информацию.

| УДК 656.13 | ОКС 35.240.60 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: Диспетчерское управление, наземный пассажирский транспорт, пассажирские перевозки, подсистема информирования, средства отображения информации |

| Руководитель организации-разработчика: Генеральный директор ООО «М2М телематика» | И.М. Грушелевский |
| --- | --- |
| Руководитель разработки: Директор Службы развития продуктов и услуг ООО «М2М телематика» | В.Е. Полторацкий |
| Исполнители: |
| Начальник департамента перспективных и отраслевых решений ООО «М2М телематика» | С.В. Шатунов |
| Начальник отдела ООО «М2М телематика» | А.А. Сагатовский |
| Ведущий аналитик ООО «М2М телематика» | С.С. Кудрявцев |